Gmina Gubin

ul. Obrońców Pokoju 20

66 – 620 Gubin

Znak sprawy: GK.271.1.2019

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ i wydłuża termin składania ofert.

TEKST JEDNOLITY z dnia 12 lutego 2019 r. po zmianie jej treści w zakresie:

- PUNKTU 5 SIWZ (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i PODSTAWY WYKLUCZENIA) – ppkt. 5.1 – 5.1.1 (Zdolność techniczna w zakresie doświadczenia);

- PUNKTU 25 SIWZ (OPAKOWANIE OFERT) -  w zakresie daty: 15.02.2019r., godzina 10.00;

- PUNKTU 26 SIWZ (SKŁADANIE OFERT) -  ppkt 26.1 - w zakresie daty: 15.02.2019r., godzina 09.30;

- PUNKTU 28 SIWZ (OTWARCIE OFERT) – ppkt 28.1 - w zakresie daty: 15.02.2019r., godzina 10.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE

pn: „Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle, gm. Gubin.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5.548.000 euro                                na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                        (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986)

Zatwierdzono w dniu:

12.02.2019r.

Wójt Gminy Gubin

(-) Zbigniew Barski

# 1. Zamawiający:

Gmina Gubin

ul. Obrońców Pokoju 20

66 – 620 Gubin

tel. 48 68 359-47-55 lub 48 68 359-16-40

faks: 68 359 16 40

e-mail: urzad@gminagubin.pl

adres strony internetowej: http://www.bip.gminagubin.pl

NIP: 9260008977

REGON: 970770250

godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

2.	TRYB POSTĘPOWANIA

2.1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U z 2018 r , poz. 1986);

2.2. 	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

    - 2.3.    Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Prawo budowlane”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j.).

2.4. 	Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2.5. 	Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE WYKONANIA.

## 3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle, gm. Gubin”.

## 3.2. Przedmiot zamówienia.

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. fabrycznie nowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynku wielolokalowego Starosiedle 50 oraz zespołu budynków jednorodzinnych Starosiedle 51a – 54b, na terenie Gminy Gubin.  Podstawą wykonania przedsięwzięcia jest wersja papierowa Dokumentacji technicznej, która stanowi załącznik nr I.4.a do SIWZ.

Zakres robót budowlanych, przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje między innymi wykonanie:

1) wykonanie 2 szt. reaktorów biologicznych oczyszczalni o wydajności nie mniej niż  Qśr = 3,75 m3/d i                           Qmax = 4,08 m3/d każdy;

2) wykonanie instalacji napowietrzania ścieków wraz z kompresorem;

3) wykonanie przepompowni ścieków oczyszczonych;

4) wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej PE 32 mm do odbiornika;

5) wykonanie sieci międzyobiektowych grawitacyjnych i ciśnieniowych;

6) wykonanie wylotu do odbiornika ścieków;

7) wykonanie przyłącza elektrycznego dla obiektu oczyszczalni oraz przyłączenie urządzeń oczyszczalni;

8) dostarczenie Zamawiającemu do dnia odbioru pełnego zakresu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego:

- prawidłowo wypełnionego dziennika budowy podpisanego przez Wykonawcę, kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz uprawnionego geodetę:

-  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, wykonanej przez uprawnionego geodetę;

- protokołów z badań ciśnienia lub szczelności dla rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych;

- protokoły odbioru przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;

- oświadczenia właścicieli działek o właściwym zagospodarowaniu terenu;

-  niezbędne atesty i deklaracje materiałowe zastosowanych materiałów lub urządzeń.

Wymagane cechy biologicznej oczyszczalni ścieków.

Realizacja operacji zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków (norma) oraz w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny oraz obowiązującymi przepisami krajowymi.

## Budowana biologiczna oczyszczalnia ścieków musi się legitymować certyfikatem na zgodność z normami PN-EN 12566-3+A2:2013.

## Wymaga się aby oferta była zabezpieczona pełnym raportem badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A2:2013E w zakresie: wodoszczelności, wytrzymałości, efektywności stopnia oczyszczania oraz trwałości, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Dostarczony, montowany i uruchamiany obiekt oczyszczalni ścieków będzie wykonany jako kompletny, wykonany przy użyciu fabrycznie nowych produktów, które jako całość podlegały badaniom i otrzymały certyfikat CE. Jako uprawnione do przeprowadzenia tego typu badań Zamawiający uzna jedynie te jednostki,                  które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie: KE:http:/ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/indem.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_ide=138327.

## Raport musi odnosić się do wskaźników efektywności stopnia oczyszczania oraz energochłonności zastosowanego typu oczyszczalni. Parametry skuteczności oczyszczania udokumentowane raportem z badań muszą potwierdzić wartości nie wyższe niż:

- BZT5 max 40,0 mgO2/dm3,,

- ChZT max 150 mg/l mgO2/dm3,

- Zawiesina ogólna max 50,0 mg/dm3,

określone w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800 t.j. ze zm.) - zał. nr 2 rozporządzenia.

## Zamawiający wymaga, aby obiekty biologicznych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację techniczną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie oczyszczalni ścieków o parametrach równoważnych z urządzeniami przyjętymi w dokumentacji technicznej.

Zamawiający wymaga aby wydajność i wielkość oczyszczalni określić na podstawie ilości mieszkańców określonej w dokumentacji technicznej, przy uwzględnieniu minimalnej dobowej ilości ścieków na mieszkańca, która wynosi nie mniej niż 100 dm3/d. Wydajność każdej z oczyszczalni nie może być mniejsza niż Qdśr = 3,75 m3/d i Qdmax = 4,08 m3/d

## Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i urządzenia użyte w przedmiotowym zadaniu były zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz posiadały dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów i dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.

Zamawiający wymaga aby oczyszczalnie pracowały w oparciu o technologię osadu czynnego, złoża biologicznego lub połączenia obu systemów.

Zastosowana technologia oczyszczania ścieków musi się charakteryzować brakiem konieczności stosowania biopreparatów.

Zastosowane i zamontowane obiekty składające się na LBOŚ muszą być nowe i wykonane jako szczelne zbiorniki z włókna szklanego, polipropylenu, polietylenu, betonu lub żelbetu.

Zamontowane zbiorniki przepompowni oraz reaktorów oczyszczalni ścieków muszą być odporne na działanie siły wyporu wód gruntowych oraz naporu gruntu.

Obiekty oczyszczalni muszą być odporne na wystąpienie zaników zasilania lub spadków napięcia. Po przywróceniu właściwych parametrów zasilania wszystkie elementy oczyszczalni muszą się uruchomić automatycznie bez dodatkowej ingerencji użytkownika.

Sposób podawania ścieków surowych do oczyszczalni.

Dopływ ścieków surowych z budynków do oczyszczalni ścieków będzie się odbywał grawitacyjnie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przepompowni na dopływie ścieków surowych do oczyszczalni.

Odprowadzanie ścieków oczyszczonych.

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu szczegółowego nr Mł -2, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem wodnoprawnym. Ścieki oczyszczone, zgodnie z dokumentacją techniczną wykonaną dla budynku Starosiedle 50 oraz budynków jednorodzinnych Starosiedle 51a – 54b, zostaną odprowadzone do odbiornika za pomocą pompowni ścieków oczyszczonych przewodami ciśnieniowym PE o średnicy minimum 50 mm. Obiekty przepompowni ścieków oczyszczonych należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik I.4a do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepompowni o parametrach równoważnych dla przepompowni określonych w dokumentacji. Zbiorniki przepompowni muszą być wykonane jako całkowicie szczelne. Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników przepompowni z polipropylenu, polietylenu, betonu oraz polimerobetonu, spełniających warunki równoważności do rozwiązania określonego w dokumentacji technicznej. Zbiorniki przepompowni muszą charakteryzować się wytrzymałością zapewniającą jego bezpieczną eksploatację a także muszą być odporne na działanie siły wyporu wód gruntowych oraz naporu gruntu. Przepompownie muszą być obligatoryjnie wyposażone w zawory zwrotne, zapobiegające cofaniu się ścieków oczyszczonych do przepompowni. Wylot do odbiornika musi być wykonany w sposób zapewniający trwałość i stabilność dna oraz skarp rowu.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej doprowadzające ścieki surowe do oczyszczalni oraz odprowadzające ścieki oczyszczone należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik I.4a do SIWZ. Kanalizacja doprowadzająca ścieki surowe do oczyszczalni musi być wykonana z rur PVC-U, kielichowych z uszczelką o średnicy min. 110 mm, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009., przy minimalnym spadku 2,0 %. Dla rurociągów o średnicy 160 mm  minimalny spadek rurociągu wynosi 1,5 %.

Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów i dopuszczające je do obrotu na terenie Polski. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych (przyłączy) wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Rurociągi ciśnieniowe odprowadzające ścieki oczyszczone do odbiornika wykonać z rur PE o średnicy minimum 32 mm.

## 3.3. Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów składających się na SIWZ.

## Przed sporządzeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w całej dokumentacji zmiany np. warunków terenowych, gruntowo-wodnych, placu budowy i warunków związanych                 z wykonaniem wszystkich prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny i możliwości wykonania wszystkich prac.                                              Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

## 3.4. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają:

3.4.1. Dokumentacje techniczne (załącznik nr I.4a)

3.4.2. Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ (załącznik nr I.4b). Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscu realizacji. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych Wykonawca i załączy do oferty przedmiary robót dostosowane do specyfiki zastosowanych urządzeń. Kosztorys ofertowy stanowi załącznik           nr I.4.c.

3.5.	Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w dokumentacji technicznej lub w niniejszej specyfikacji, opisie biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków, oraz w przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) – dodaje się słowa „lub równoważne”. Ponadto w przypadku gdy, w którejkolwiek części specyfikacji opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych opisywanym, przy zastrzeżeniu wymogów określonych w punkcie 3.2. Przez słowo „równoważne” Zamawiający rozumie rozwiązania techniczne, urządzenia, efekty oczyszczania ścieków i materiały o parametrach nie niższych niż te, które wskazane zostały w opisie dla mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału, urządzeń itp. spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku zastosowania równoważnych obiektów oczyszczalni ścieków (reaktor lub przepompownia ścieków) innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania zamiennej dokumentacji technicznej w formie Projektu budowlanego oraz uzyskanie zmiany pozwoleń na budowę w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim. Dla rozwiązań równoważnych zarówno w zakresie oczyszczalni ścieków jak i przepompowni ścieków oczyszczonych do formularza należy dołączyć Dokumentację Techniczno – Ruchową z opisem  i instrukcją montażu oraz instrukcję użytkowania i obsługi zaproponowanych urządzeń. W ofercie należy przedstawić zestawienie zamiennych urządzeń zastosowanych dla każdej lokalizacji z określeniem podstawowych parametrów obiektu (ilość obsługiwanych osób, wydajność godzinowa – dobowa, parametry pompowni – wydajność i wysokość podnoszenia).

3.6.	Poza zakresem robót budowlanych opisanych w/w dokumentacji, przedmiotem zamówienia są konieczne do wykonania roboty i czynności związane m.in. z:

- budową, utrzymaniem i rozbiórką zaplecza budowy;

- budową dróg tymczasowych, jeżeli takie będą wymagane;

- zapewnieniem odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy;

- koordynacją robót podwykonawców branżowych, jeżeli występują;

- zabezpieczeniem i ochroną placu budowy, w tym ubezpieczeniem mienia na placu budowy;

- uporządkowaniem placu budowy po zakończeniu robót;

- z zasileniem w energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.);

- utrzymaniem bieżącym istniejących dróg oraz pozostawienie ich po zakończeniu inwestycji  w stanie nienaruszonym w stosunku do stanu przed inwestycją;

- obsługą geodezyjną budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci mapy geodezyjnej powykonawczej;

- zabezpieczeniem instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego;

- transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z ich utylizacją;

- przeprowadzenie branżowych prób i sprawdzeń, odbiorów technicznych i technologicznych;

- zastosowanie/dostosowanie odpowiednich robót i sprzętu do panujących warunków, w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji;

- w przypadku zmian warunków gruntowo - wodnych przewidzieć odwodnienie wykopów;

- przystosowanie wszystkich projektowanych obiektów w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ich zagłębienia w stosunku do założonego w projekcie;

- uruchomieniem oczyszczalni i przeszkoleniem Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni wraz z przekazaniem instrukcji obsługi potwierdzonych protokołem podpisanym przez Zamawiającego, wraz z oświadczeniem osób obsługujących oczyszczalnie  o odbyciu szkolenia;

- przygotowaniem, opracowaniem oraz przekazaniem niezbędnych dokumentów koniecznych do dokonania odbioru oraz uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu oczyszczalni do użytkowania;

- wykonaniem co najmniej 5 zdjęć (sporządzonych na różnym etapie inwestycji, kolorowych, dobrej jakości) ilustrujących przebieg i zakończenie przedsięwzięcia, przekazanych Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem o bezpłatnym przekazaniu Zamawiającemu praw autorskich do przekazanych dokumentów i zdjęć;

- wykonaniem innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowywania oferty, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej;

- wykonaniem wszystkich innych nie wymienionych robót i czynności niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- wykonaniem badań kontrolnych ścieków oczyszczonych przez akredytowane laboratorium, potwierdzających skuteczność oczyszczania obu oczyszczalni, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. Jakość ścieków oczyszczonych musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800 t.j. ze zm.) - zał. nr 2 rozporządzenia.

3.7 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia (w tym również urządzenia elektryczne np. pompy, kompresory, itd.) na okres co najmniej 5 lat (60 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

Wykonawca udzieli także rękojmi na okres nie krótszy niż okres gwarancji za wady fizyczne zastosowanych urządzeń i instalacji. Gwarancji i rękojmi podlegać będą wszystkie elementy oczyszczalni ścieków – t.j. przepompownie ścieków, reaktory oczyszczalni, kompresory, studzienki rewizyjne, kable energetyczne zasilające LBOŚ, przewody powietrza oraz przewody ściekowe grawitacyjne i ciśnieniowe.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonanych  biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków przez okres udzielonej gwarancji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia czynności serwisowych obiektów oczyszczalni z częstotliwością minimum  1 raz do roku w zakresie wymaganym przez DTR zastosowanych urządzeń lub z częstotliwością określoną w DTR dla oferowanego typu reaktorów. Serwisowanie dotyczy całości obiektów oczyszczalni stanowiących przedmiot umowy (reaktor oczyszczalni ścieków, pompownia ścieków oczyszczonych, instalacje energetyczne, kompresor, instalacja napowietrzania, zasuwy, zawory, rurociągi grawitacyjne i ciśnieniowe, wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, itp.);

-  prowadzenia książki eksploatacji oczyszczalni dla każdego obiektu z osobna;

Czas dojazdu grupy serwisowej do awarii nie może przekroczyć 48 godzin od momentu powiadomienia (pisemnie lub drogą mailową) o wystąpieniu awarii przez Zamawiającego. Usunięcie awarii będzie się odbywać w oparciu o protokół sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Awarie wynikające z udokumentowanej winy Zamawiającego będą usuwane na jego koszt. Pozostałe awarie Wykonawca usunie na własny koszt. Wykazanie winy Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 3 dni licząc od dnia dojazdu grupy serwisowej                    z wyjątkiem przypadków stwierdzonej konieczności wymiany zbiornika pompowni lub oczyszczalni ścieków. Za każdy dzień zwłoki przyjazdu serwisu lub usunięcia awarii Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca, przez okres gwarancji, bierze na siebie w całości odpowiedzialność za niezawodną pracę wykonanych lokalnych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz za utrzymanie parametrów jakości ścieków oczyszczonych, wymaganych niniejszym SIWZ oraz określonych w złożonej ofercie. Utrzymanie opisanych w SIWZ i zawartych w umowie parametrów ścieków oczyszczonych leży całkowicie po stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem, że oczyszczalnie są eksploatowane przez Zamawiającego zgodnie z instrukcją obsługi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca pokryje wszelkie skutki finansowe jakie Zamawiający poniesie z tytułu nie spełnionych efektów ekologicznych lub niedostatecznego stopnia oczyszczenia ścieków powstałych w efekcie kar nałożonych przez instytucje kontrolujące. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody poniesione z tytułu nieprawidłowego działania lub niespełnienia przez biologiczne lokalne oczyszczalnie ścieków wymaganych parametrów określonych w SIWZ, a także wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych lub z zakresu ochrony środowiska. Przez szkodę należy rozumieć także kary jakie zostaną nałożone na Zamawiającego z tytułu niespełniania powyższych wymagań. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z wyżej wymienionego tytułu płatną przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę dokumentu obciążającego. Wykonawca nie poniesie odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji oczyszczalni przez Zamawiającego. Wykazanie w sposób jednoznaczny winy użytkownika leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku stwierdzonego i potwierdzonego badaniami w akredytowanym laboratorium przekroczenia wymaganych parametrów fizyko – chemicznych ścieków oczyszczonych określonych w niniejszym SIWZ i w umowie, z powodów leżących po stronie Wykonawcy, na pisemne lub przekazane drogą mailową wezwanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do osiągnięcia przez oczyszczalnie wymaganych parametrów jakości ścieków oczyszczonych.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów przez 90 dni od powiadomienia pisemnego lub przekazanego drogą mailową Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego w umowie. Kara płatna w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o wysokości naliczonej kary.

W przypadku dalszego braku osiągnięcia wymaganych parametrów fizyko – chemicznych w ciągu kolejnych 60 dni o ile nieprawidłowa praca oczyszczalni leży po stronie Wykonawcy lub jest spowodowana jej wadą lub nieprawidłowym montażem Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wymiany reaktora, a w razie potrzeby także pozostałych urządzeń (przepompownia, kompresor), na urządzenia równoważne na koszt Wykonawcy i obciąży kosztami wymiany urządzeń Wykonawcę, płatnymi w terminie 14 dni od dnia wystawienia obciążenia.

W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę należności w terminie Zamawiający naliczy Wykonawcy odsetki ustawowe. Na wymienione wyżej kary wraz z ewentualnymi odsetkami Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążającą lub jeżeli będzie to możliwe zaliczy na poczet kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.

3.8 Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyły
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy w/w. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

3.9  Zamawiający wymaga aby, przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące czynności polegające na montażu urządzeń były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, przy czym  wynagrodzenie  przysługujące tym osobom   było nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę -  określone w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ze zm.).

1. W  procesie  realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  zatrudnionych przy montażu urządzeń a przysługujące im wynagrodzenie  nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę .

2. W ramach czynności kontrolnych, o których mowa w  pkt. 1  na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek :

1)  przedłożenia oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę,

2)  składania wyjaśnień ,

3) przedłożenia potwierdzonych przez Wykonawcę kopii umów o pracę,

4) przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zaświadczenia właściwego Oddziału ZUS potwierdzającego  opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie Umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

3. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania montażu.

4. Zamawiający wymaga aby  kopie umów lub kopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostały zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o RODO,  przy czym  informacje dotyczące: imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia Umowy, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania.

3.10 Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę wartości zamówienia brutto określoną w złożonej ofercie.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ważności polisy przez cały okres trwania umowy i każdorazowego dostarczania jej kopii Zamawiającemu, ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców (jeżeli dotyczy);

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót;

    - - kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725);

3.11 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł.

3.12 Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

a) główny kod: 45000000-7 - Roboty budowlane

b) kody dodatkowe: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45232460-4 - Roboty sanitarne,

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

45112400-9 - Roboty wykopaliskowe.

3.13 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.14 Miejsce realizacji: miejscowość Starosiedle, budynek wielolokalowy nr 50 oraz budynki jednorodzinne 51a – 54b  oraz droga gminna w dz. nr 327 - teren Gminy Gubin.

3.15 Inwestycja realizowana jest ze środków UE na podstawie podpisanej umowy Zamawiającego z instytucją zarządzająca tj. Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznaniu pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. 	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1.  Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 30 kwietnia 2019 r.

4.2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisana bezusterkowego protokołu odbioru robót.

Uwaga:

LBOŚ nie powinny być wykonywane w  temperaturze poniżej (-5) st. C, chyba że  technologia i     warunki montażu stosowanych rozwiązań będą pozwalają na prowadzenie robót  przy temperaturze poniżej (-5) st. C.

5. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

5.1. 	Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:

5.1.1. Zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia).

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie zadania inwestycyjne polegające na budowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w ilości min. 2 szt. na kwotę łączną minimum 80 tys. zł lub na jeden albo więcej obiektów kanalizacji na łączną kwotę minimum 80 tys. zł - potwierdzone dowodami określającym czy te usługi zostały wykonane należycie (Zamawiający dopuszcza sumowanie zadań celem uzyskania wymaganego warunku, przy czym jednostkowa kwota za oczyszczalnię wykazywaną w jednym zadaniu nie może być mniejsza niż 40 tys. zł.)

Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót/usług od wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika              nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót lub usług spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;

5.1.2. Zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające zgodnie z ustawą Prawo budowlane:

1) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie robót sanitarnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

2) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania pomiarów powykonawczych obiektów oczyszczalni;

3) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie instalacji elektrycznych do 1 kV.

Uwaga:

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j).

5.2.    Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23  i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności:

5.2.1. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;”

5.2.2.  Wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. a46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.                 poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 , poz. 769);

5.2.3. Wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;

5.2.4. Wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5.2.5. Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

5.2.6. Wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5.2.7. Wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5.2.8. Wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

5.2.9. Wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

5.2.10. Wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016.1541 t.j. ze zm. )

5.2.11. Wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.2.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5.2.13. Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

5.3. 	Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony 
z udziału w postępowaniu.

5.4. 	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2), 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.

6.  	POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH WYKONAWCÓW:

6.1.  	Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.

6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.3. 	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,           w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji zamówienia - wymagane jest aby zobowiązanie określało:

-	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- 	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;

- 	zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia;

- 	czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.4. 	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ.

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ ZGODNOŚĆ OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO:

7.1.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:

7.1.1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ, wraz załącznikami do formularza ofertowego I.4b i I.4c.

7.1.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;

7.1.3. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego;

7.1.4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania   Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;

## 7.1.5. Pełen raport badań LBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A2:2013E w zakresie: wodoszczelności, wytrzymałości, efektywności oczyszczania, energochłonności oraz trwałości, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydanym dla konkretnego typoszeregu urządzeń.

7.1.6. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa z opisem i instrukcją montażu oraz instrukcją użytkowania i obsługi zaproponowanych urządzeń, w przypadku zastosowania równoważnych obiektów oczyszczalni ścieków lub pozostałych urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ.

7.1.7.  Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub     art. 14 RODO – Zał. nr III.5.

7.2.  Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.bip.gminagubin.pl informacji z sesji otwarcia ofert:

7.2.1. 	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 t.j. ze zm. ) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;

7.3.   Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

7.3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 
z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.7. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ.

7.3.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.2 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ;

7.3.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,

7.3.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.3 do SIWZ; - przeniesiony do p. 7.1

7.3.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.4 do SIWZ.

UWAGA:

7.4. 	Dokumenty i oświadczenia wymienione w:

1) 	pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;

2) 	pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://www.bip.gminagubin.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają bez wezwania wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę

3)	pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

7.5. 	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:

a) 	zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie  w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz

b) 	zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.3. – 7.3.5. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;

7.6. 	Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ, są:

dla robot budowlanych – referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

7.7. 	Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

8.     DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY LUB OSOBY SPOZA   TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

8.1. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

8.1.1. 	pkt 7.3.3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1 SIWZ. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9. 	FORMA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:

9.1. 	Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, 
z zachowaniem pkt 9.2. SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ;

9.2. 	Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy oraz innych podmiotów, o których mowa w           pkt 6. SIWZ składa się w oryginale.

9.3. 	Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ lub ich upełnomocnionych przedstawicieli.

9.4. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.3), SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.5. SIWZ.

9.5.	Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ich dotyczących.

9.6. 	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9.7. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.8. 	Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. 	PEŁNOMOCNICTWO:

Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz.U.2018.1025 t.j) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11.   CENA OFERTY:

11.1 Cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi  obejmować cały przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.3 SIWZ. Oferowana   cena jest ceną ryczałtową;

11.2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);

11.3 Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją    przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7 SIWZ, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu;

11.4. Cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia;

11.5 Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o

    - cenach towarów i usług (Dz.U.2017.1830 t.j ze zm. ) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10 SIWZ;

11.6.	W cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego);

11.7. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia                               10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ze zm. )

W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj:

a) osobę fizyczną nie wykonującą działalności gospodarczej albo

b) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ;

11.8   Cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

11.9.   Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U.2018.2174 t.j.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać w załączniku Nr I.1 do SIWZ;

11.10. 	W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W przypadku takim Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.

12.     OFERTA KILKU WYKONAWCÓW (WSPÓŁPARTNERÓW):

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:

12.1. Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

12.2. Każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1.2), 7.2 i 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;

12.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1) – 7.3.2) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;

12.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;

12.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);

12.6. Wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

12.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

13.    PODWYKONAWSTWO:

13.1.	Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

13.2.	Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm).

13.3.	Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ, który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ  Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

13.4.	Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami;

13.5.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej zamówienia na roboty budowlane:

1)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2)       w przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane:

a)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 7 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

b)	Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w pkt 13.5.2)a) SIWZ, niespełniającego wymagań niniejszej SIWZ lub/i gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 13.5.1) SIWZ.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w pkt 13.5.2)a) SIWZ w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

c)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)       Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w pkt 13.5.2)c) SIWZ, w przypadkach o których mowa w pkt 13.5.2)b) SIWZ. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w pkt 13.5.2)c) SIWZ w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;

3)	w przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi:

a)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lecz nie większej niż 50.000 zł;

b)	jeżeli umowa, o której mowa w pkt 13.5.3)a) SIWZ przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 13.5.1) SIWZ Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w projekcie umowy;

4)	postanowienia pkt 13.5.1) – 3) SIWZ stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo dotyczącej zamówienia na roboty budowlane;

13.6.	Wynagrodzenie związane z umową o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej zamówienia na roboty budowlane:

1)	w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł:

a)	zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

b)	przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

2) 	wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13.6.1) SIWZ, dotyczy wyłącznie należności:

a)	powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub

b)	powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

3)	bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

4)	przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego;

5)	w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 13.6.4) SIWZ Zamawiający może:

a)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

6)	w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

7)	konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

13.7. 	Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie.

14. 	ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH/ ZAMÓWIENIA NA DODATKOWE DOSTAWY:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

15. 	WYBÓR OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. 	INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

17.    OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18.    JEDNA OFERTA OD JEDNEGO WYKONAWCY:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

19.    OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

20.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:

20.1. Oferta sporządzona według załącznika Nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;

20.2. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

20.3.  Dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;

20.4.  Wymaga się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;

20.5. Każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;

20.6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego pełnomocnika;

20.7.  Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;

21.     OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22.	    OGLĄD MIEJSCA ZAMÓWIENIA:

Należy dokonać wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.

23.     KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

24.     WADIUM:

24.1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości (2.000,00) zł (dwa tysiące  złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

    - 24.2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 t.j ).

24.3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20 66-620 Gubin

nr rachunku: 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754

24.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca dokonanie wpłaty na rachunek bankowy minimum dwa dni robocze przed terminem składania ofert.

25.    OPAKOWANIE OFERTY:

Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem:

## „Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości                Starosiedle, gm.Gubin”

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 15.02.2019 r. ”

26.    SKŁADANIE OFERT:

26.1.  Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat - w terminie do dnia 15.02.2019 r.  roku do godz. 9:30;

26.2.  Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca;

26.3.  Ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy pzp;

26.4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu;

26.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.

26.6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;

26.7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

27. 	ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty;

27.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.

W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”.

28.    OTWARCIE OFERT:

28.1. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 15.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala narad - pokój nr 111;

28.2.  W części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

28.3. Podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

28.4. Informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej http://www.bip.gminagubin.pl,

28.5. W części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia.

29.     TOK OCENY ZŁOŻONYCH OFERT:

29.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy pzp;

29.2. W pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których mowa w 7.1.1) - 7.1.7) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;

29.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;

29.4.   Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

29.5. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli, wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

29.6. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych 
w punkcie 31 SIWZ;

29.7. Po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.9) SIWZ;

29.8. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.3 SIWZ.

29.9.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, który nie złożył wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia i/lub oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

30.     ODRZUCENIE OFERT:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

31.     KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):

1. Cena oferty „C”									60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

Cmin

„C”  =  -----------  x 100 pkt x 60%

Cbad

gdzie: 	Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);

Cbad - cena oferty badanej  (zł);

60% - waga kryterium „C”

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.

2. Okres gwarancji  „G”								 20%

Przy ocenie oferty w kryterium okres gwarancji „G” najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji.

• Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr I.1. do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji w formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.

• MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 84 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (84 miesiące) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

Dla wyliczenia kryterium okresu gwarancji zastosowany zostanie wzór.

Okres gwarancji oferty ocenianej (w miesiącach)

G = -------------------------------------------------------------------------------------------------------   x 20 pkt

Maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego (84 miesiące)

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi: 20 pkt.

Nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji Zamawiający w obecności Wykonawcy  dokona przeglądu stanu technicznego wszystkich elementów biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków.

3. Energochłonność „E”    							  	  20%

Kryterium „energochłonność” rozpatrywane będzie na podstawie informacji z załącznika „B” Raportu z badań LBOŚ w kWh na dobę. Dla wyliczenia kryterium zastosowany zostanie wzór:

Najniższa oferowana dobowa energochłonność w kW/dobę

E = ----------------------------------------------------------------------------------------------   x  20 pkt

Dobowa energochłonność badanej oferty w kW/dobę

Do wyliczenia kryterium „E” jako „Oferowana dobowa energochłonność w kW/dobę” zostanie przyjęta wartość energochłonności podana przez Wykonawcę wyliczona jako średnia dla obu obiektów oczyszczalni.

Wartość energochłonności podana przez wykonawcę musi wynikać z treści raportu badań PBOŚ, zgodnego z normą PN-EN 12566-3+A2:2013E, który stanowi złącznik do formularza ofertowego.

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „energochłonność „E” wynosi: 20 pkt.

Łączna ilość punktów dla danej oferty zostanie wyliczona wg wzoru: P = C + G + E – suma uzyskanych punktów; C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena;  G – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji oraz E ilość punktów przyznana ofercie w kryterium energochłonność.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

32.    OFERTA NAJWYŻEJ OCENIONA:

32.1. 	Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która  uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + E w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.

32.2.	Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + E) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

32.3. 	Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.

32.4. 	Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 32.3. oraz 7.2. SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są  niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

33.	    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

33.1.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

33.2. 	Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

33.3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

33.4. 	Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.gminagubin.pl

34.	WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

34.1. 	Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:

a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz

b) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz

c) którego oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;

34.2. 	niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

34.3. 	Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.gminagubin.pl

35. 	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

35.1. 	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza;

35.2.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:

a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;

b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;

35.3	Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:

a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

35.4. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;

35.5.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców;

    - 35.6.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 t.j. ze zm. )

35.7.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności gospodarczej obejmującej okres realizacji              i wartość zamówienia stanowiącą załącznik do umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców;

35.8.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.8.SIWZ;

35.9	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

36.    ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

36.1.  Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całości kwoty brutto podanej w ofercie.

36.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie z art.149 ustawy Pzp.

36.3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Urząd Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20,

66-620 Gubin: Bank PKO BP S.A. o Gubin

nr konta 61 1020 5402 0000 0902 0027 8754

36.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie                    kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

36.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

36.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji, czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie, umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia); nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie czterech dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Podpisanie umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń.

36.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

36.8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez    Zamawiającego za należycie wykonany,

2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancyjnego.

37.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

37.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego 
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;

37.2. Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane pisemnie z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty elektronicznej e-mail przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1)	pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści SIWZ oraz ogłoszenia 
o zamówieniu;

2)	zmian treści SIWZ;

3)	wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnień treści oferty;

4)	wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

5)	wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a oraz 4 ustawy Pzp;

6)	wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu oraz odpowiedź Wykonawcy,

7)	informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;

8)	informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;

9)	oświadczeń Wykonawców w kwestii wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;

10)	wniosków Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedzi Wykonawców;

11)	oświadczeń Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz o przedłużeniu okresu ważności wadium, o ile złożenia takiego oświadczenia w stosunku do wadium jest możliwe;

12)	zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali 
z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

13)	zawiadomień o unieważnieniu postępowania;

14)	informacji, zawiadomień i pism kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 181 ustawy Pzp;

15)	kopii odwołania Wykonawcom oraz wezwań kierowanych do Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego na podstawie art. 185 ust. ustawy Pzp.

UWAGA! Forma pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty oraz uzupełnień oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz pełnomocnictw.

37.3. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub rar;

37.4. W przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);

37.5.  Pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;

37.6. W przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z postępowaniem;

37.7. Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;

37.8. Zamawiający wymaga aby wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej były formułowane w języku polskim.

38.     UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ:

38.1.  Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;

38.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;

38.3.  Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;

38.4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania;

38.5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;

38.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Gminy http://www.bip.gminagubin.pl

38.7.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest:

- Beata Hajducka – (tel. 48 68 359-47-55 lub 48 68 359-44-72 - wew. 127.
a w sprawach technicznych Miłosz Jasek (tel. 48 68 359-47-55 lub 48 68 359-44-72 – wew. 133.

w siedzibie Zamawiającego;

38.9.  Pytania należy kierować na adres:

Gmina Gubin

ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

e-mail: urzad@gminagubin.pl

39.    ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

39.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej Gminy http://www.bip.gminagubin.pl . Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część;

39.2.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej   do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację 
na stronie internetowej Gminy http://www.bip.gminagubin.pl

39.3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;

39.4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;

39.5. Jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;

39.6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach oraz na stronie internetowej Gminy http://www.bip.gminagubin.pl

40.     ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.

41.1.    ODWOŁANIE.

41.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;

41.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty;

41.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

41.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla tego rodzaju podpisu;

41.5. Odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:

a) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;

b) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

41.6.   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Gminy http://www.bip.gminagubin.pl

41.7.   Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

41.8.   W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;

41.9.   W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;

41.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;

41.11. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;

41.12. Na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 41.1.2) SIWZ;

41.2. 	SKARGA DO SĄDU:

42.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

42.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

42.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem;

42.4.  Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;

42.5. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

42.6. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

42. WALUTA W JAKIEJ MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

43.     ZALICZKI:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

44.     PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE:

## Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

45.     ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY:

Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załączniki Nr I.3 do SIWZ.

46. 	KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ART. 13 „RODO”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin;

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gubin jest Pan Wiesław Jaros, kontakt: iodo@gminagubin.pl, tel: 68 359 45 46 w. 130;

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪ posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

47. 	INNE POSTANOWIENIA

Sprawy nieokreślone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów ustawy pzp.